## Slide 1: Περιτοναϊκη προςπέλαση (α)
Γ. Τσιρπανλής
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
2011

## Slide 2
Ο Ιδανικός Περιτοναϊκός Καθετήρας
πρέπει να επιτρέπει επαρκή ρυθμό εισροής και εκροής του διαλύματος από την Π.Κ.
Να παροτεχετεύει την Π.Κ. αφήνοντας λιγότερα από λίγες εκατοντάδες ml υπολοιπόμενου υγρού
Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοίμωξης στο σημείο εξόδου του δέρματος ή στο περιτόναιο
Να αποτρέπει την εμφάνιση διαρροών και κηλών
Η τοποθέτηση του πρέπει να γίνεται εύκολα.

## Slide 3
Οι χρόνιοι περιτοναϊκοί καθετήρες:
Κατασκεύαζονται από σιλικόνη ή πολύ-ουραιθάνιο, έχουν δυο δακτυλίους από Dacron (πολυεστέρα) – cuff, με πολλαπλές οπές στο τελικό άκρο τους
Οι δακτύλιοι Dacron προκαλούν τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και σχηματισμό ινώδους και κοκκιωματώδους ιστού, 1 μήνα περίπου μετά την τοποθέτηση του Π.Κ.
Ο ινώδης ιστός γύρω από τα cuff:
  Διατηρεί το δακτύλιο του καθετήρα στη θέση του
  Αποτρέπει τον βακτηριακό εποικισμό
    Από την επιφάνεια του δέρματος προς την υποδόρια σύραγγα
    Από την περιτοναϊκή κοιλότητα – σε περίπτωση περιτονίτιδας – προς την σύραγγα

## Slide 5
Εξω-κοιλιακό
τμήμα
Εσωτερικό
τμήμα
Υποδόριο
τμήμα
Προ-περιτοναϊκό
Cuff
Υποδόριο Cuff
Ενδο-περιτοναϊκό
τμήμα
Προ-περιτοναϊκό λίπος
Υποδόριο λίπος
Δέρμα
Μύες και τένοντες
Περιτόναιο
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Σωστή θέση του εν τω βάθει δακτυλίου: μέσα στον ορθό κοιλιακό μυ
Σωστή θέση του υποδορίου δακτυλίου: 2-3 cm από το σημείο εξόδου

## Slide 13
Οι απλοί ή σπειροειδείς Tenckhoff είναι οι standard καθετήρες για τη χρόνια Π.Κ.
Χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους άλλους
Συνήθως δεν παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την εισροή του υγρού
Τα τρία κύρια προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν είναι
Πρόβλημα στην έκροή του υγρού: το επίπλουν και οι εντερικές έλικες μπορεί να αποφράξουν τις οπές του καθετήρα και να εμποδίσουν την εκροή όταν μείνει λίγο υγρό και αναπτυχθεί ισχυρή αρνητική πίεση ενδοπεριτοναϊκά
Μετακίνηση του εξωτερικού ή και του εσωτερικού cuff
Κοίλη σε σημεία γύρω από την έξοδο

## Slide 16: Διαφοροι περιτοναϊκοι καθετηρες

## Slide 17: Καθετηρας Oreopoulos-Zellermann (Western Toronto Hospital catheter)

## Slide 19
Τοποθέτηση χρόνιων περιτοναϊκών καθετήρων
Χειρουργικά με τομή
Χειρουργικά με λαπαροσκόπηση
Τυφλή τοποθέτηση με συρμάτινο οδηγό
Χειρουργική τοποθέτηση
  Υπέρ: καλή επισκόπηση της περιοχής-έλεγχος για συμφύσεις, τοποθέτηση κάθε είδους καθετήρα.
  Κατά: γενική αναισθησία, τραυματισμός ιστών, εξάρτηση από χειρουργούς.

## Slide 20
«Ενταφιασμός» του περιτοναϊκού καθετήρα για 2-8 εβδομάδες